ИНСТРУКЦИЯ

по применению кожного антисептика «СКИНИЯ -ОП»

(ООО «БОЗОН», Россия)

Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий», ООО «БОЗОН»

# Авторы: к.ф.н. Афиногенова А.Г., д.м.н, профессор Афиногенов Г.Е. (ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий»); к.х.н. Помогаева Л.С.,  Нуждина И.Л. (ООО «БОЗОН»)

Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Кожный антисептик «СКИНИЯ-ОП» (далее – средство) представляет собой прозрачную жидкость оранжевого цвета с характерным запахом спирта.

В качестве действующих веществ  средство содержит 2-пропанол - 35,9%, 1-пропанол-27,4%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид 0,2% (суммарно), а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты.

Срок годности средства 3 года. Средство расфасовано в полиэтиленовые флаконы вместимостью 0,5 дм3, 1 дм3, в том числе с насадками-распылителями; канистры из полимерных материалов вместимостью 2 дм3, 3 дм3, 5 дм3.

1.2. Средство проявляет бактерицидное (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций), туберкулоцидное, вирулицидное (включая вирусы парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ) и фунгицидное (в отношении грибов родов Кандида и трихофитон) действие.

1.3. По параметрам острой токсичности средство относится к 4 классу мало опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу, введении в желудок и ингаляционном воздействии. По классификации Сидорова К.К. при парентеральном введении средство относится к 5 классу практически нетоксичных соединений. Кожно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены. Средство обладает умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны ЧАС – 1,0 мг/м3 (аэрозоль, 2 класс опасности).  ПДК в воздухе рабочей зоны пропанолов – 10 мг/м3, 3 класс опасности (пары).

1.4. Средство «СКИНИЯ-ОП» предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях

- для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей

- для обработки локтевых сгибов доноров

- для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов

с обозначением границ обработки.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов: кожу двукратно протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством; время выдержки после окончания обработки – 2 минуты; накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

2.2.Обработка инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно  смоченным  средством. Время  выдержки после окончания обработки – 20 секунд.

2.3. После проведения манипуляций окраска кожи (при необходимости) снимается путем промывания окрашенного участка водой с мылом или протирки ватным тампоном, смоченным мыльной водой.

2.4. В случае окрашивания белья после использования средства «СКИНИЯ-ОП» окраска снимается путем замачивания  в растворе стирального порошка на 30 мин. с последующей стиркой.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

3.1. Использовать только для наружного применения.

3.2. По истечении срока годности использование средства запрещается.

3.3. При случайном попадании средства в желудок рекомендуется выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (например, 10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться за врачебной помощью.

4.  УПАКОВКА, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

4.1. Средство расфасовано в полиэтиленовые флаконы вместимостью 0,5 дм3, 1 дм3, в том числе с насадками-распылителями; канистры из полимерных материалов вместимостью 2 дм3, 3 дм3, 5 дм3.

4.2. Допускается транспортировка любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре -20ºС до плюс 30ºС.

4.3. При случайном розливе средство собрать в емкость для последующей утилизации.

4.4. Хранить в плотно закрытой упаковке производителя при температуре  от 0ºС до плюс 30°С; вдали от источников тепла и возгорания; избегать хранения на прямом солнечном свете. Не курить! Хранить отдельно от лекарств, в местах недоступных детям.

Срок годности средства – 3 года в невскрытой упаковке производителя.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Дезинфицирующее средство «СКИНИЯ-ОП» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, плотность при 20ºС, массовая доля 1-пропанола, 2-пропанола и четвертичных аммониевых соединений (суммарно).

Контролируемые показатели и нормы по каждому из них представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели качества и нормы для средства «СКИНИЯ-ОП»

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | прозрачная жидкость | По п.5.1 |
| 2 | Цвет | оранжевый | По п.5.1 |
| 3 | Запах | характерный для спирта | По п.5.1 |
| 4 | Плотность при 20ºС, г/см3 | 0,875 ± 0,025 | По п.5.4 |
| 5 | Массовая доля ЧАС (суммарно), % | 0,20 ± 0,02 | По п.5.3 |
| 6 | Массовая доля пропанола-1, % | 27,4 ± 2,0 | По п.5.2 |
| 7 | Массовая доля пропанола-2, % | 35,9 ± 2,0 | По п.5.2 |

5.1.  Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку или  химический стакан из бесцветного прозрачного стекла по ГОСТ 25336 – 82 с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете. Запах оценивают органолептически при температуре 20 – 25 0С.

5.2. Определение массовой доли 1-пропанола и 2-пропанола

5.2.1.	Оборудование, реактивы.

Хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка хроматографическая металлическая длиной 100 см и внутренним диаметром 0,3 см.

Сорбент - полисорб-1 с размером частиц 0,1-0,3 мм по ТУ 6-09-10-1834-88

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Микрошприц типа МШ-1

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293-74, сжатый в баллоне

Водород технический по ГОСТ 3022-88, сжатый в баллоне или из генератора   водорода системы СГС-2

Воздух, сжатый в баллоне по ГОСТ 17433-80 или из компрессора.

Секундомер по ТУ 25-1894.003-90.

1-Пропанол для хроматографии по ТУ 6-09-783-76, аналитический стандарт

2-Пропанол для хроматографии по ТУ 6-09-4522-77, аналитический стандарт

5.2.2.	Подготовка к выполнению измерений

Монтаж, наладку и вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

5.2.3.	Условия хроматографирования

Скорость газа-носителя	30 см3/мин.

Скорость водорода	30 см3/мин.

Скорость воздуха	300 ±100 см3/мин.

Температура термостата колонки	135° С

Температура детектора	                         1500 С

Температура испарителя                         200°С

Объем вводимой пробы                           0,3 мкл

Скорость движения диаграммной ленты	200 мм/час

Время удерживания  пропанола-2	~ 4 мин.

Время удерживания пропанола-1	~ 6 мин.

Коэффициент      аттеньюирования      подбирают      таким      образом,      чтобы высоты хроматографических пиков составляли 40-60% от шкалы диаграммной ленты.

5.2.4.	Приготовление градировочного раствора

С точностью до 0,0002 г взвешивают аналитические стандарты 2-пропанола и  1-пропанола, дистиллированную воду в количествах, необходимых для получения растворов с концентрацией указанных спиртов около 33% и 25% соответственно. Отмечают величины навесок и рассчитывают точное содержание спиртов в массовых процентах.

5.2.5.	Выполнение анализа

Градуировочный раствор и анализируемое средство хроматографируют не менее 3 раз каждый и рассчитывают площади хроматографических пиков.

5.2.6.	Обработка результатов

Массовые доли 2-пропанола и  1-пропанола (X) в процентах вычисляют по формуле:

где Сst- содержание определяемого спирта в градуировочном растворе, % ;

SХ - площадь пика определяемого спирта на хроматограмме испытуемого средства;

Sst - площадь пика определяемого спирта на хроматограмме стандартного раствора;

За результат принимают среднее арифметическое значение из двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения 0,005%. В случае превышения анализ повторяют    и    за   результат    принимают   среднее арифметическое    значение    всех    измерений.    Допускаемая    относительная    суммарная погрешность результата анализа ±6,0% для доверительной вероятности 0,95.

5.3. Определение массовой доли  алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (суммарно)

5.3.1 Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

Бюретка 1-1-2-15-0,1 по ГОСТ 29251-91;

Цилиндр мерный 2-100-2 с притёртой пробкой по ГОСТ 1770-74 или колба

Кн-1-250-29/32 с притёртой пробкой по ГОСТ 25336-82

Кислота серная ч.д.а. или х.ч. по ГОСТ 4204-77;

Натрий сернокислый безводный х.ч.или ч.д.а. по ГОСТ 4166-76

Натрий углекислый   х.ч. или ч.д.а. по ГОСТ 83-79

Хлороформ по ГОСТ 20015-88;

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75 или по ТУ 6-09-07-1816-93 (может быть использован реактив более высокой квалификации по действующей нормативной документации), 0,0015 М. водный раствор;

Индикатор метиленовый голубой по ТУ 6-09-5569-93 или по ТУ 2463-044-05015207-97; 0,1% водный раствор;

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%; 0,0015 М водный раствор;

Вода  дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

5.3.2.     Приготовление буферного раствора с рН 11

Буферный раствор готовят растворением 3,5 г углекислого натрия  и 50 г натрия сернокислого в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 500 мл с доведением водой до метки. Готовый раствор перемешивают. Раствор может храниться в течение 1 месяца.

5.3.3.  Приготовление  стандартного раствора цетилпиридиний хлорида и раствора додецилсульфата натрия

5.3.3.1.  Стандартный 0,0015 М (0,0015 н.),  раствор цетилпиридиний хлорида, готовят растворением  навески  0,0547 г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятой с точностью до 0,0002 г,  в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3  с доведением объема водой до метки.

5.3.3.2. Раствор додецилсульфата натрия - 0,0015 М  (0,0015 н.), готовят растворением 0,441 г додецилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см3 с доведением объема водой до метки.

5.3.4. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

Поправочный коэффициент 0,0015 М (0,0015 н.), приготовленного раствора додецилсульфата натрия определяют двухфазным титрованием его 0,0015 М (0,0015 н.),  раствором цетилпиридиний хлорида. Для этого к 10 см3  раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 см3  дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора метиленового голубого, 0,15 см3  концентрированной  серной кислоты и 15 см3 хлороформа.  Образовавшуюся   двухфазную  систему  титруют   раствором   цетилпиридиний   хлорида при интенсивном встряхивании колбы с  закрытой  пробкой  до  обесцвечивания нижнего хлороформного слоя. Цвет  двухфазной системы определяют в проходящем свете.

Поправочный коэффициент (К) вычисляют по формуле:

К = ,

где, V – объем раствора цетилпиридиний хлорида, израсходованный на титрование, см3

V1 – объем титруемого раствора додецилсульфата натрия, равный 10 см3

5.3.5. Проведение испытания

В мерный цилиндр  с притертой пробкой вместимостью 100 мл (или коническую колбу вместимостью 250 см3) вносят навеску 2,0-2,5 г антисептика «Скиния», , взятую с точностью до 0,0002 г,  прибавляют 30 см3 буферного раствора, 2,0 см3 раствора метиленового голубого и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в розовый цвет. Полученную двухфазную систему титруют раствором додецилсульфата натрия при  интенсивном встряхивании, добавляя каждую последующую порцию титранта после разделения смеси на 2 фазы. Титруют до перехода  розовой окраски нижнего хлороформного слоя из розовой в синюю.

5.3.6.  Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида, суммарно, в расчете на М.м. алкилдиметилбензиламмоний  хлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

,

где, 0,00053 –  масса алкилдиметилбензиламмоний  хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,0015 моль/дм3    (0,0015 н.), г;

V -  объем  раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,0015 моль/дм3 (0,0015 н.), израсходованный на титрование, см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,0015 моль/дм3 (0,0015 н.);

m - масса анализируемой пробы, г;

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,04 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 5,0%  при доверительной вероятности 0,95.

5.4. Определение плотности при 20°С

Плотность средства определяют по ГОСТ 18995-1-73  «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».