Инструкция по применению средства для уничтожения запахов

«Спрейер-орис»,

производитель «РАСТЕР», Россия

Екатеринбург, 2015

Инструкция по применению средства для уничтожения запахов

«Спрейер-орис»,

производитель «РАСТЕР», Россия

Средство «Спрейер-орис» представляет собой готовый раствор с запахом лаванды или сосны.

- Состав: композиция поверхностно-активных веществ, деструкторы запахов, эфирные масла лаванды или сосны.

- Область применения:

Обработка всех типов помещений, в которых могут возникать неприятные запахи: помещения ЛПО в т.ч. патологоанатомические отделения, морги, помещения коммунально-бытового назначения (общественные здания, подвальные помещения, общежития, спортивные залы, гостиницы и др.), учреждения социального обеспечения, культурно-развлекательные комплексы (кинотеатры, театры и др.), торгово-развлекательные центры, административные объекты, предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые и др.), образовательные учреждения, пенитенциарные и военные  учреждения, салоны автомобилей и общественного транспорта, санитарный транспорт, салоны авиалайнеров и др., населением в быту после стадии уборки и ликвидации последствий пожаров, затоплений жилища и т.д.

- Назначение: деструкция запахов в помещении.

- Свойства.

«Спрейер-орис» устраняет запахи в помещении, оказывая двойное действие:

- активные действующие вещества разрушают молекулы, вызывающие неприятные запахи;

- эфирные масла обеспечивают длительный дезодорирующий эффект.

Не рекомендуется смешивать с моющими, чистящими, дезинфицирующими, дезодорирующими средствами.

Не горюч, не взрывоопасен.

- Способ применения: жидкое средство готовое к применению, предназначено для распыления, орошения, аэрозолирования с помощью пульверизаторов, помповых распрыскивателей, аэрозольных генераторов (таких как распылитель «Ультраспрейер Р-60М»). После обработки средством «Спрейер-орис» необходимо закрыть помещение на экспозицию от 1ч. до 24ч., в зависимости от интенсивности запаха. При необходимости провести обработку несколько раз.

Настройка и подготовка распылителя «Ультраспрейер Р-60М»

- Вставить емкость с средством «Спрейер-орис» в корзину распылителя и подключить через заборное устройство к выходному отверстию на распылителе.

- Установить дозу (мл/м3):  после включения питания на дисплее блока управления должна появится надпись «ДОЗА, МЛ/КУБ.М: 3»; с помощью кнопок на дисплее блока управления «↑», «↓»  можно выбрать дозу от 1 до 9 мл/м3 (рекомендуемая – 3-6 мл/м3).

- Установить объема обрабатываемого помещения (м3): после нажатия кнопки «МЕНЮ», на дисплее появиться надпись  «ОБЪЕМ, КУБ.М: 000». Кнопками «→», «↑», «↓»  задать расчетный объем помещения до 999 м3 (переход к следующему знаку кнопкой «→», изменяющийся знак мигает);

- Установка времени работы распылителя происходит автоматически. После  установки дозы и объема помещения вновь нажмите кнопку «МЕНЮ» - на дисплее появится расчетное время работы распылителя в минутах («ВРЕМЯ  ХХ,Х МИН» ).

- Начало аэрозолирования помещения: после нажатия кнопки «ПУСК/СТОП» - распылитель включится с задержкой 5 секунд (за 5 секунд обслуживающий персонал должен покинуть помещение).

- Окончание аэрозолирования помещения: через расчетное время прибор автоматически отключится (повторное нажатие кнопки «ПУСК/СТОП» останавливает работу распылителя, заданное время при этом не сбрасывается);

- После нажатия кнопки «СБРОС» введенные данные аннулируются.

Порядок проведения дезодорации (деструкции запаха) помещения с помощью распылителя «УЛЬТРАСПРЕЙЕР Р-60М»:

- Подготовить помещение: удалить источник запаха, провести текущую уборку при необходимости.

- Перед обработкой необходимо закрыть все окна, двери, отключить систему приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, во избежание проникновения аэрозоля в смежные помещения.

- Поместить «Ультраспрейер Р-60М» в центре комнаты на расстоянии не менее 1 метра от близстоящих объектов, при этом обязательно заблокировать колеса.

- Включить распылитель «Ультраспрейер Р-60М», как описано выше.

- Покинуть помещение. Закрыть щели дверных проемов.

- ПОВЕСИТЬ НА РУЧКУ ДВЕРИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ ТАБЛИЧКУ «ОСТОРОЖНО! ИДЕТ АЭРОЗОЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ДЕЗОДОРАЦИЯ!».

- Дезодорация помещений происходит в отсутствии персонала и пациентов. Во время которого необходимо контролировать, чтобы никто не входил в помещение.

- Отключение прибора происходит автоматически.

- После отключения прибора, надеть средства индивидуальной защиты дыхания, глаз, войти в помещение, отключить прибор от сети, вывезти прибор и закрыть помещение на экспозицию. После этого можно  приступать к дезодорации следующих помещений.

При использовании пульверизатора, распылять средство «Спрейер-орис» следует, направляя струю вверх, короткими нажатиями, перемещаясь по помещению. При таком способе распыления не обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

При использовании помпового опрыскивателя для дезодорирования с помощью «Спрейер-орис», направлять распыливающую головку вверх и в стороны, перемещаясь по обрабатываемому помещению. При таком способе орошения рекомендуется использовать средства защиты органов дыхания.

- Меры безопасности. Избегать попадания средства на слизистые оболочки, не принимать внутрь, хранить в местах, недоступных детям.

- Срок годности: 3 года с даты изготовления.

- Хранение. Избегать попадания прямого солнечного света. Хранить в таре предприятия – изготовителя.

Упаковка: полиэтиленовые канистры 1л,  флаконы с пульверизатором по 100 мл.