ИНСТРУКЦИЯ   №   18

по применению средства дезинфицирующего «НИКА-ХЛОР»

(таблетки и гранулы) фирмы ООО НПФ «Геникс», Россия

Инструкция разработана ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий» (Санкт-Петербург).

Авторы: Афиногенова А.Г., Афиногенов Г.Е. (ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий»).

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующее средство «НИКА-ХЛОР» содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (Nа-соль ДХИЦК) в количестве 84%. Выпускается в двух формах: таблеток весом 3,32 г, выделяющих при растворении 1,52 г активного хлора,  и в виде гранул. Содержание активного хлора в таблетках и гранулах 45,5%.

Таблетки и гранулы расфасованы в банки из полимерных материалов с плотно закрывающимися крышками массой 1 кг или другую полимерную тару по действующей нормативной документации.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя – 3 года. Срок годности рабочих растворов средства – не более 6 суток.

Средство хорошо растворимо в воде. Водные растворы прозрачны с возможной легкой опалесценцией, имеют запах хлора. Для сочетания процесса дезинфекции и очистки к растворам препарата добавляют моющие средства, разрешенные для применения в ЛПУ. Водные растворы не портят обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, полимерных материалов, а также посуду, игрушки, изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин и пластмасс.

1.2. Средство «НИКА-ХЛОР» обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, «птичьего» гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.) и грибов рода Кандида и дерматофитов.

1.3. Средство «НИКА-ХЛОР» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3-му классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу – к 4-му классу малоопасных веществ; средство при введении в брюшную полость относится к 4 классу малотоксичных веществ по классификации К.К. Сидорова. При однократном воздействии средство оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и выраженное действие на слизистые оболочки глаз. Средство не обладает сенсибилизирующим эффектом. В виде аэрозоля (способ «орошения») рабочие растворы средства обладают раздражающим действием на верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз.

Растворы средства в концентрации выше 0,1% активного хлора вызывают раздражение органов дыхания и глаз.

Для хлора ПДК р.з. – 1 мг/м3; ПДК атм. максимально-разовая – 0,1 мг/м3; средне-суточная – 0,03 мг/м3.

1.4. Дезинфицирующее средство «НИКА-ХЛОР» предназначено:

в виде растворов, приготовленных из таблеток и гранул

- для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в т.ч. одноразовой и лабораторной), предметов для мытья посуды, игрушек, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви из резиновых и полимерных материалов, уборочного инвентаря и материала при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях 1, инфекционных очагах, в детских и образовательных учреждениях, на коммунально-бытовых объектах (гостиницы, общежития, бани, прачечные, парикмахерские, промышленные рынки, общественные туалеты и др.), на предприятиях общественного питания и торговли, культурно-оздоровительных и спортивных комплексах, учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях;

- для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях, инфекционных очагах, на санитарном транспорте и транспорте для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья, в пенитенциарных учреждениях, в учреждениях социальной и коммунально-бытовой сферы;

- для дезинфекции изделий медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, резин, пластмасс, стекла;

- для дезинфекции медицинских отходов (в том числе изделий медицинского назначения однократного применения, перевязочного материала, одноразового постельного и нательного белья, одежды персонала) перед их утилизацией;

- для обеззараживания специального оборудования, спецодежды и инструмента парикмахерских, массажных салонов, бань, саун, клубов, салонов красоты, прачечных, санпропускников и других объектов сферы обслуживания населения;

- для дезинфекции биологических выделений (кроме мочи): мокроты, фекалий, фекально-мочевой взвеси, рвотных масс, остатков пищи,  крови, ликвора, сыворотки и др.;

в виде гранул

- для дезинфекции жидких выделений: мокроты, мочи, фекалий, фекально-мочевой взвеси, рвотных масс, крови, ликвора, сыворотки и др., остатков пищи на поверхностях и в емкостях в лечебно-профилактических учреждениях, бактериологических, вирусологических и клинических лабораториях, станциях переливания крови, машинах скорой медицинской помощи;

в виде таблеток

- для дезинфекции мочи.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства «НИКА-ХЛОР» готовят в пластмассовых, эмалированных или стеклянных емкостях путем растворения необходимого количества средства в водопроводной воде (путем легкого помешивания).

2.2. Для приготовления рабочего раствора определенное количество средства растворить в водопроводной воде в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

2.3. Для приготовления моющее - дезинфицирующих растворов те же количества средства растворяют в 0,5% растворах моющих средств (5 г моющего средства на 1 л раствора или 50 г на 10 л  раствора).

1 - ЛПУ: больницы, поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары, медсанчасти и медпункты, дома для инвалидов и престарелых, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, служба родовспоможения, диспансеры, госпитали, стоматологические кабинеты, родильные стационары, центры по трансплантации органов, медицинские профильные центры, станции переливания крови и скорой помощи, клинические и диагностические медицинские лаборатории (центры).

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства «НИКА-ХЛОР»

| Содержание активного хлора в рабочем растворе средства, % | Масса гранул, г (кол-во мерных ложек*) | Количество таблеток |
| --- | --- | --- |
|  | необходимое для приготовления 10 л рабочего раствора | необходимое для приготовления 1 л рабочего раствора | необходимое для приготовления 10 л рабочего раствора | необходимое для приготовления 1 л рабочего раствора |
| 0,015 | 2,68 (0,5 ложки) | - | 1 | - |
| 0,03 | 5,36 (1 ложка) | - | 2 | - |
| 0,06 | 10,72 (2 ложки) | - | 4 | - |
| 0,1 | 17,86 (3,5 ложки) | - | 7 | - |
| 0,2 | 35,71 (7 ложек) | - | 14 | - |
| 0,3 | 53,57 (10,5 ложек) | - | 21 | - |
| 1,0 | - | 17,86 (3,5 ложки) | - | 7 |
| 2,0 | - | 35,71 (7 ложек) | - | 14 |
| 3,0 | - | 57,57 (10,5ложек) | - | 21 |
| 4,0 | - | 71,42 (14 ложек) | - | 28 |

* - объем мерной ложки 5,0 мл.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «НИКА-ХЛОР»

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ

3.1. Средство «НИКА-ХЛОР» применяют для дезинфекции в виде рабочих растворов средства и в форме таблеток и гранул  в соответствии с п.1.4 настоящей инструкции.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства, из расчета 150 мл/м2 или орошают из расчета 300 мл/м2 при использовании гидропульта, автомакса, или 150 мл/м2 при использовании распылителя типа «Квазар». При использовании раствора с добавлением моющего средства норма расхода 100 мл/м2. По окончании дезинфекции проводят влажную уборку, помещение проветривают; паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью.

3.3. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Норма расхода раствора средства при однократной обработке поверхностей способом протирания составляет 150 мл/м2 поверхности. При обработке санитарно-технического оборудования способом орошения норма расхода рабочего раствора средства составляет 150-300 мл/м2 поверхности на одну обработку в зависимости от вида распылителя (см. п.3.2). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

3.4.  Белье последовательно вещь за вещью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 5 л/кг сухого белья. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.5. Посуду, в т.ч. одноразовую (освобожденную от остатков пищи), лабораторную посуду, предметы для мытья посуды полностью погружают в раствор средства из расчета 2 л на комплект. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки или губки до исчезновения запаха хлора.

3.6. Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в емкость с раствором средства и закрывают крышкой или протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции их тщательно промывают водой до исчезновения запаха хлора.

3.7. Резиновые и полипропиленовые коврики протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. Затем их споласкивают под проточной водой и высушивают. Банные сандалии, тапочки обеззараживают способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой до исчезновения запаха хлора.

3.8. Уборочный материал замачивают в растворе средства, инвентарь – погружают или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

3.9. Дезинфекцию (обезвреживание) медицинских, биологических и пищевых отходов лечебно-профилактических учреждений, в том числе инфекционных отделений, кожно-венерологических, фтизиатрических и микологических больниц, объектов санитарного транспорта, а также лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 группами патогенности (исключая особо опасные инфекции), и других учреждений производят с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» (п.п. 6.1-6.3) и Санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» (п.п.2.12.8) с последующей утилизацией.

3.9.1. Биологические выделения (фекалии, кровь, мокроту и др.), остатки пищи  обеззараживают растворами средства в соответствии с рекомендациями табл. 6. Средство в виде гранул используют для обеззараживания крови, мочи, мокроты, фекально-мочевой взвеси и др., а в виде таблеток – для обеззараживания мочи  в соответствии с табл. 7.

Фекалии собирают в емкости и заливают дезинфицирующим раствором. Емкости закрывают крышкой. По окончании дезинфекции фекалии утилизируют.

Фекально-мочевую взвесь, остатки пищи, рвотные массы собирают в емкости и заливают дезинфицирующим раствором или засыпают гранулами. Емкости закрывают крышкой. По окончании дезинфекции выделения (фекально-мочевую взвесь, остатки пищи, рвотные массы) утилизируют.

В мочу добавляют необходимое количество таблеток средства или гранул и перемешивают до их полного растворения. Емкости закрывают крышкой. По окончании дезинфекции мочу сливают в канализацию. Кровь (без сгустков), ликвор, сыворотку собранную в емкость, аккуратно (не допуская разбрызгивания) заливают двумя или пятью объемами раствора средства в зависимости от используемой концентрации или засыпают гранулами. Емкость закрывают крышкой на время дезинфекционной выдержки. По окончании дезинфекции смесь обеззараженной крови и раствора средства утилизируют. Кровь, пролившуюся на поверхность различных объектов, аккуратно собирают ветошью, смоченной раствором средства, погружают в емкость с раствором средства на время дезинфекционной выдержки. После завершения уборки пролитой крови, а также при наличии на поверхностях подсохших (высохших) капель крови, поверхности протирают чистой ветошью, обильно смоченной раствором средства.

Мокроту, собранную в емкость, заливают раствором средства или засыпают гранулами. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции обеззараженную мокроту утилизируют. Плевательницы с мокротой  загружают в емкости и заливают раствором средства или засыпают гранулами. Емкости закрывают крышками. По окончании дезинфекции плевательницы промывают водой до исчезновения запаха хлора.

Жидкие выделения (кроме мочи) – кровь, плазму и др. на поверхности засыпают гранулами. Через 5 минут после полного  впитывания жидкости гранулы собирают в отдельную емкость или одноразовые пакеты с соблюдением правил эпидемиологической безопасности (перчатки, фартук), поверхность протирают сухой ветошью. Собранные в отдельной  емкости или одноразовом пакете гранулы через 60 мин утилизируют. Емкость следует продезинфицировать.

Емкости из-под выделений (фекалий, крови, мокроты и др.) погружают в раствор средства или заливают раствором. Емкость закрывают крышкой на время дезинфекционной выдержки. По окончании дезинфекции емкости из-под выделений промывают проточной питьевой водой, а посуду однократного использования утилизируют.

Все работы, связанные с обеззараживанием выделений, а также крови, проводят с защитой рук персонала резиновыми перчатками.

3.9.2. Медицинские отходы из текстильных материалов (ватные тампоны, использованный перевязочный материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, маски и пр.) и других материалов (посуда, в том числе лабораторная, изделия медицинского применения однократного применения) погружают в емкость с 0,3% по активному хлору раствором средства, выдерживают 120 минут, затем утилизируют.

3.10. При проведении заключительной дезинфекции в очаге инфекции необходимо руководствоваться режимами, эффективными против микроорганизмов, вызывающих данную инфекцию. После окончания заключительной дезинфекции необходимо провести влажную уборку помещения и проветривание.

3.11. На коммунальных, спортивных, культурных, административных объектах, предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, промышленных рынках, детских и других учреждениях дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при бактериальных инфекциях (табл. 2).

В пенитенциарных учреждениях дезинфекцию проводят в соответствии с  режимами, рекомендованными в табл 3.

3.12. Дезинфекцию поверхностей, оборудования, инструментария на предприятиях и  объектах сферы обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, косметические и массажные салоны и т.п.) проводят по режимам таблицы 5.

3.13. В банях, саунах, бассейнах дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при грибковых инфекциях (табл. 4).

3.14. Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных больных проводят по режиму обработки при соответствующей инфекции. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта (в том числе машин скорой медицинской помощи) и транспорта для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья проводят по режимам, представленным в таблице 2.

После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья обработанные поверхности промывают водой и вытирают насухо.

3.15. Режимы дезинфекции объектов растворами средства способами протирания, орошения, замачивания и погружения указаны в таблицах 2-5.

3.16. При проведении генеральных уборок средство применяют по режимам, приведенным в таблице 8.

4. Применение средства «НИКА-ХЛОР»

для дезинфекции изделий медицинского назначения

4.1. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с их предстерилизационной очисткой, осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях с закрывающимися крышками.

4.2. Изделия медицинского назначения необходимо полностью погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения, обеспечивая незамедлительное удаление с изделий видимых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток. Использованные салфетки помещают в отдельную емкость, дезинфицируют, затем утилизируют.

Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок. Через каналы поочередно прокачивают раствор средства и продувают воздухом с помощью шприца или иного приспособления. Процедуру повторяют несколько раз до полного удаления биогенных загрязнений.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1 см.

4.3. После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 3 мин до исчезновения запаха хлора, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

Таблица 2. Режимы дезинфекции различных объектов средством «НИКА-ХЛОР» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по АХ), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирание, орошение |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0,03 0,06 | 120 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 минут |
| Посуда | без остатков пищи | 0,015 | 15 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 0,1 | 120 |  |
| Посуда лабораторная; предметы для мытья посуды | 0,1 | 120 | Погружение |
| Белье | незагрязненное выделениями | 0,015 | 60 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 0,2 | 120 |  |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0,06 0,1 | 90 60 | Погружение Протирание |
| Изделия медицинского назначения из коррозийно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,1 | 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь, ветошь * | 0,2 | 120 | Замачивание, протирание, погружение |
| Игрушки; средства личной гигиены | 0,03 | 60 | Погружение, протирание |

* - Обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства.

Таблица 3. Режимы дезинфекции различных объектов средством «НИКА-ХЛОР»  при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по АХ), % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0,06 0,1 | 60 30 | Протирание, орошение |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0,1 0,2 | 90 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 минут |
| Посуда | без остатков пищи | 0,06 | 30 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 0,3 | 180 |  |
| Белье | незагрязненное выделениями | 0,06 | 60 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 0,3 | 120 |  |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0,2 0,3 | 60 45 | Погружение |
| Плевательницы без мокроты | 0,3 | 120 | Погружение в ёмкость с крышкой |
| Изделия медицинского назначения из коррозийно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,2 | 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь, ветошь * | 0,3 | 120 | Замачивание, протирание, погружение |
| Игрушки; средства личной гигиены | 0,06 0,1 | 30 15 | Погружение или протирание |

* - Обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства.

Таблица 4. Режимы дезинфекции различных объектов средством «НИКА-ХЛОР» при кандидозах и дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Канди- дозы | Дерматофи-тии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0,06 0,1 | 60 30 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование* | 0,1 | 60 | 120 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 минут |
| Посуда | без остатков пищи | 0,06 | 30 | - | Погружение |
|  | с остатками пищи | 0,2 | 120 | - | Погружение |
| Белье | Не загрязненное выделениями | 0,06 | 60 | 120 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 0,2 | 60 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0,2 | 30 | 60 | Погружение или протирание |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,2 | 30 | 60 | Погружение |
| Игрушки; средства личной гигиены | 0,1 | 30 | 60 | Погружение или протирание |
| Банные сандалии, тапочки, обувь из резин и полимерных материалов | 0,1 | 30 | 60 | Погружение |
| Резиновые и полипропиленовые коврики | 0,1 | - | 120 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь, ветошь | 0,2 | 60 | 120 | Замачивание, протирание, погружение |

* - Обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства.

Таблица 5. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «НИКА-ХЛОР» при вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обез-зараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель* | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование* | 0,03 0,06 | 120 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 минут |
| Посуда | без остатков пищи | 0,015 | 15 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 0,1 | 120 | Погружение |
| Белье | Не загрязненное выделениями | 0,015 | 60 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 0,2 0,3 | 120 60 | Замачивание |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,06 0,1 | 90 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0,06 0,1 | 90 60 | Погружение или протирание |
| Игрушки; средства личной гигиены | 0,06 | 15 | Погружение или протирание |
| Уборочный инвентарь, ветошь | 0,2 0,3 | 120 60 | Замачивание, протирание, погружение |

* - Обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства.

Таблица 6. Режимы дезинфекции растворами  средства «НИКА-ХЛОР» крови и биологических выделений и различных объектов, загрязненных кровью и выделениями,  при бактериальных (в том числе при туберкулезе), вирусных и грибковых инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация раб раствора, % (по АХ) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровь (без сгустков), находящаяся в емкостях, ликвор, сыворотка | 0,3 | 210 | Смешать кровь с раствором средства в соотношении 1:5 |
|  | 0,5 | 240 | Смешать кровь с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 1,0 | 60 | Смешать кровь с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Фекалии, фекально-мочевая взвесь, рвотные массы, остатки пищи | 0,5 1,0 | 240 60 | Залить раствором средства из расчета на 1 объем выделений 2 объема раствора |
|  | 2,0 1,0 | 60 120 | Залить раствором средства из расчета на 1 объем выделений 1 объем раствора |
| Мокрота | 0,3 | 480 | Залить раствором средства из расчета на 1 объем мокроты 2 объема раствора |
|  | 1,0 | 60 | Залить раствором средства из расчета на 1 объем мокроты 2 объема раствора |
|  | 2,0 | 60 | Залить раствором средства из расчета на 1 объем мокроты 1 объем раствора |
| Емкости из-под выделений: | - мочи | 0,1 0,3 | 60 30 | Погружение или заливание раствором |
|  | - фекалий, рвотных масс, остатков пищи; | 1,0 | 60 |  |
|  | - мокроты; | 1,0 | 60 |  |
|  | - крови | 0,5 1,0 | 240 60 |  |
| Поверхность после сбора с нее выделений | 0,1 | 90 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 0,2 | 60 |  |

Таблица 7. Режимы дезинфекции крови и биологических выделений средством «НИКА-ХЛОР» при бактериальных (в том числе при туберкулезе), вирусных и грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Количество гранул / объем выделений | Количество таблеток (шт.) на объем мочи (л) | Время обеззара- живания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Донорская кровь, ликвор, сыворотка | 50 г/1 л 80 г/1 л 100 г/1 л | - - - | 90 60 30 | Засыпать гранулы и перемешать |
| Моча | 1,8 г/1 л | 1 таблетка на 1,5 л мочи | 60 | Засыпать гранулы или таблетки и перемешать |
|  | 5,3 г/1 л | 2 таблетки на 1 л мочи | 30 |  |
| Мокрота | 50г/1 л 80 г/1 л 100г/1 л | - - - | 120 90 60 | Засыпать гранулы и перемешать |
|  | 100г/1,5 л | - | 24 часа | Засыпать гранулы без перемешивания |
| Фекально-мочевая взвесь | 50г/1 л 80 г/1 л 100г/1 л | - - | 120 90 60 | Засыпать гранулы и перемешать |
|  | 100г/1,5 л | - | 24 часа | Засыпать гранулы без перемешивания |
| Рвотные массы, остатки пищи | 50г/1 л 80 г/1 л 100г/1 л | - - | 120 90 60 | Засыпать гранулы и перемешать |

Таблица 8. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «НИКА-ХЛОР» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и других учреждениях

| Профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора (по АХ) % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения, лаборатории, процедурные кабинеты | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирание орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения; пенитенциарные учреждения | 0,06 0,1 | 60 30 | Протирание, орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,06 0,1 | 60 30 | Протирание, орошение |
| Детские учреждения; учреждения социальной сферы и сферы обслуживания | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирание |
| Инфекционные лечебно- профилактические учреждения* | -— | — | — |

* - по режиму соответствующей инфекции.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлору, аллергическими заболеваниями и хроническими заболеваниями легких и верхних дыхательных путей.

5.2. При работе со средством следует избегать его попадания на кожу и в глаза.

5.3. Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

5.4. Все виды работ с растворами от 0,015% до 0,06% концентрации активного хлора можно проводить без средств защиты органов дыхания.

5.5. При работе с растворами способом протирания, содержащими от 0,1% активного хлора и выше, для защиты органов дыхания следует использовать универсальные респираторы типа РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаза защищать герметичными очками.

5.6. Обработку поверхностей в помещениях следует проводить в отсутствие больных. По окончании дезинфекции следует провести влажную уборку и проветривание до исчезновения запаха хлора.

Дезинфекцию поверхностей способом протирания растворами, содержащими 0,015% активного хлора, можно проводить в присутствии больных.

5.7. Обработку посуды, белья, игрушек, уборочного инвентаря и коррозионно-стойких изделий медицинского назначения способами погружения и замачивания рекомендовано проводить в проветриваемом помещении, а все емкости закрывать крышками.

5.8. Средство следует хранить отдельно от других лекарственных средств, в местах недоступных детям в плотно закрытой упаковке фирмы-изготовителя.

6. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

6.1. При несоблюдении мер предосторожности возможно раздражение верхних дыхательных путей. Пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, рот и носоглотку прополаскивают водой, дают теплое питье (молоко или «Боржоми»).

6.2. При попадании средства на кожу обильно промыть пораженное место водой и смазать ее смягчающим кремом.

6.3. При случайном попадании средства в глаза обильно промыть их водой и закапать 30% р-р сульфацила натрия.

6.4. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, УПАКОВКА

7.1. Средство следует хранить в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от -450 до +400 С.

Не допускается хранить средство совместно с лекарственными  препаратами и  пищевыми продуктами.

7.2. Средство  транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Запрещается совместное хранение и транспортирование продукта с горючими продуктами.

7.3. Таблетки и гранулы расфасованы в банки из полимерных материалов с плотно закрывающимися крышками массой 1 кг или другую полимерную тару по действующей нормативной документации.

8. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕД-ВА «НИКА-ХЛОР»

8.1 Дезинфицирующее средство «НИКА-ХЛОР» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, средняя масса и время распадаемости таблеток, массовая доля свободного хлора в таблетках и гранулах, массовая доля свободного хлора в 1 таблетке (таблица 9).

Таблица 9. Контролируемые параметры и нормативы для средства «НИКА-ХЛОР»

| Наименование показателя | Нормативы для таблеток | Нормативы для гранул |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид, цвет | Круглые таблетки белого цвета | Мелкие гранулы, свободно высып-еся и не связанные друг с другом |
| 2. Запах | Характерный запах хлора | Характерный запах хлора |
| 3. Средняя масса, г | 3,32±0,18 | - |
| 4. Распадаемость, мин, не более | 5,0±1,5 | - |
| 5. Массовая доля активного хлора при растворении в воде),% | 45,5±3,0 | 45,5±3,0 |
| 6. Масса активного хлора, г (при растворении 1 таблетки) | 1,52±0,12 | - |