ВОРСОЛ-ПЕНА

средство для чистки ковров и текстильных покрытий методом сухой пены

Назначение:

средство для чистки ковров, ковровых покрытий, обивки мягкой мебели, салонов автомобилей  методом сухой пены с использованием пеногенераторов, роторных дисковых машин или вручную

Область применения:

гостиницы, бизнес-центры, железнодорожные вокзалы, аэропорты, предприятия торговли, общественного питания, пищевая и перерабатывающая промышленности, лечебно-профилактические учреждения, транспорт,  объекты жилищно-коммунального хозяйства

Потребительские свойства:

- обладает эффективным чистящим действием, хорошо удаляет различные загрязнения

- образует обильную мелкодисперсную пену, которая предотвращает переувлажнение покрытия

- не вызывает изменения цвета и структуры  волокон

- эффективно работает в воде любой жесткости

Рекомендации по применению:

- Пропылесосьте ковер или ковровое покрытие.

- Проверьте устойчивость окраски коврового покрытия к препарату, предварительно обработав малозаметный участок рабочим раствором средства «Ворсол-Пена».

- Для удаления  застарелых и въевшихся пятен, а также сильных загрязнений используйте средство «Смарт-Пена» или средства серии «Лайм» согласно их инструкциям.

- Приготовьте рабочий раствор в концентрации от 1:5 до 1:20 в зависимости от степени загрязнения. Нанести пену на ковер роторной машиной или пеногенератором, оставьте до полного высыхания, затем тщательно пропылесосьте ковер. Для чистки мягкой мебели нанесите пену губкой, мягкой щеткой или пеногенератором, пропылесосьте после высыхания.

- Не переувлажняйте поверхность.

Характеристика продукта:

- прозрачная, бесцветная или слабоокрашенная жидкость

- состав: анионные и неионогенные ПАВ, стабилизатор пены, эмульгатор, комплексообразователь.

- рН-нейтральный

- средство не горюче, пожаробезопасно,  стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо

Меры предосторожности:

- при длительной работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками

- при попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой

Фасовка:

- пластиковые емкости объемом 1 ,5 , 30   200 л

Условия хранения:

- температура не выше 35ОС; не допускать хранения под открытым солнцем

- хранить в закрытом виде в упаковке производителя

- в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать

- гарантийный срок хранения 2 года

Для получения детальных технологических рекомендаций связывайтесь с представителями фирмы-производителя

Наш адрес: 195030, Санкт-Петербург, ул. Потапова, д.2, литер Н.

Отдел приема заказов, консультации: тел.(812) 604-98-89

Internet: www.specsintez.com