ЛАЙТ-АВТОМАТ  новая формула

концентрированное моющее средство для посудомоечных машин

Назначение:

высококонцентрированное низкопенное жидкое моющее средство для мытья всех видов посуды, оборотной стеклотары, кухонного оборудования и т.п. с применением посудомоечных и бутыломоечных машин различных типов

Область применения:

объекты общественного питания; предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитерской, хлебопекарной, молочной, виноводочной, пивобезалкогольной, мясо-, рыбо-, птицеперерабатывающей и т.п.)

Потребительские свойства:

- низкопенное средство

- эффективно удаляет белковые и жиромасляные загрязнения

- рабочий интервал температур  от + 15С до +95 С

- не оставляет налетов и разводов на внутренних поверхностях машин после длительного использования

- при правильном применении не повреждает поверхность обрабатываемых изделий

- может использоваться в воде любой жесткости

Рекомендации по применению:

- не требует изменения стандартных программных настроек  посудомоечных машин

- рекомендуемые концентрации: 70-120 мл средства на 100 литров воды

- рекомендуется использовать ополаскиватель на заключительной стадии мойки

- не смешивать с кислотными компонентами

Характеристика продукта:

- прозрачная, светло-коричневая  жидкость

- состав: щелочь, ПАВы, ингибитор коррозии, комплексоны, диспергатор

- рН 1%-го водного раствора 10,5 1,6

- средство не горюче, пожаробезопасно,  стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо

Меры предосторожности:

- при работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками

- при попадании средства в глаза их необходимо промыть проточной водой

Фасовка:

- пластиковые емкости объемом  1; 5; 30 и 200л

Условия хранения:

- температура не выше 30С; не допускать хранения под открытым солнцем

- хранить в закрытом виде в упаковке производителя отдельно от кислот

- в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать

- гарантийный срок хранения 2 года

Для получения детальных технологических рекомендаций связывайтесь с представителями фирмы-производителя

Наш адрес: 199106, Санкт-Петербург, В.О. 25 линия, д.8, лит.А.

Отдел приема заказов, консультации: тел.(812) 447-98-89

Internet: www.specsintez.com