АКТИВ

многофункциональное нейтральное жидкое моющее средство

Назначение:

средство предназначено для мытья умеренно загрязненных поверхностей из любых материалов (нержавеющая сталь, аллюминий и его сплавы, стекло, пластик, мрамор, резина, ПВХ, окрашенные и деревянные поверхности, текстильные материалы) вручную способом протирания, погружения и замачивания. Рекомендовано для пищевого оборудования, посуды, тары, емкостей, разделочных столов, торгового оборудования, транспортных средств, холодильников, стен, полов, окон. Применяется для пенной мойки с использованием пеногенератора. Также может использоваться  стирки белья вручную

Область применения:

гостиницы, бизнес-центры, вокзалы, аэропорты,  предприятия торговли, общественного питания, объекты различных отраслей пищевой промышленности (молочной, мясо-, рыбоперерабатывающей, пивобезалкагольной, кондитерской, хлебопекарной и т.д.), лечебно-профилактические учреждения, транспорт,  объекты жилищно-коммунального хозяйства, объекты ветнадзора

Потребительские свойства:

- многофункциональность: обработка различных поверхностей, мытье посуды и стирка белья

- экономично в использовании

- хорошее пенообразование и моющие свойства

- безопасно для человека, обрабатываемых объектов и окружающей среды

- не содержит красителей

- не раздражает кожу рук даже при длительном использовании

- эффективно работает в воде любой жесткости

Рекомендации по применению:

- рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала

- мытье поверхностей: рекомендуемая степень разбавления 15-70 мл средства на 10 л воды

- мытье посуды вручную:  рекомендуемая степень разбавления 30-80 мл средства на 10 л воды

- стирка белья вручную: 20-30 мл на 4 кг сухого белья

- рабочий интервал температур +5ОС –  +80ОС

Характеристика продукта:

- прозрачная вязкая бесцветная  жидкость

- состав: анионные и неионогенные ПАВ, эмульгаторы и комплексообразователи, консервант

- рН 1%-го водного раствора 6.5±1.5

- средство не горюче, пожаробезопасно,  стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо

Меры предосторожности:

- при попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой

Фасовка:

- пластиковые емкости объемом  1; 5; 30 и 200л

Условия хранения:

- температура не выше 30ОС; не допускать хранения под открытым солнцем

- хранить в закрытом виде в упаковке производителя

- в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать

- гарантийный срок хранения 2 года

Для получения детальных технологических рекомендаций связывайтесь с представителями фирмы-производителя

Наш адрес: 199106, Санкт-Петербург, В.О. 25 линия, д.8, лит.А.

Отдел приема заказов, консультации: тел.(812) 447-98-89

Internet: www.specsintez.com