МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «Гамма-Д» (ППФ «Фантом»,Россия) для дезинфекции и стирки белья

Москва 2001 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «Гамма-Д» (ППФ «Фантом»,Россия) для дезинфекции  и стирки белья

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России

Авторы: Соколова Н.Ф., Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Белова А.С., Рысина Т.З., Закова И.М.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора

1. Общие сведения

1.1. Средство "Гамма-Д" представляет собой сыпучий порошок от белого до желтого цвета. В состав средства входят Катамин АБ-3% (алкилдиметилбензиламмоний хлорид- 1,5%), метасиликат натрия (20%), триполифосфат натрия, неионогенные поверхностно-активные вещества, сода кальцинированная и др. Действующими веществами средства являются аликилд-иметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) и метасиликат натрия. Срок годности средства –3 года при хранения при температуре от минус 10 °С до плюс 40 °С, относительной влажности не более 95%, в защищенном от действия прямых солнечных лучей месте. Средство выпускается в полиэтиленовых ёмкостях весом 1 кг.

1.2. Средство "Гамма-Д" обладает антимикробной  активностью в отношении бактерий(включая микобактерии туберкулеза), всех видов вирусов, грибов родов Кандида и Трихофитон. Средство обладает моющими свойствами, не обесцвечивает ткани.

1.3. Средство «Гамма-Д» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76  при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу - к 4 классу малоопасных веществ, по степени летучести (пары) - к 4 классу малоопасных веществ; средство обладает слабо выраженным местно-раздражающим действием, сенсибилизирующий эффект у него не выявлен.

1.4. Средство "Гамма-Д" предназначено для дезинфекции и стирки белья. Обеззараживание белья при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях и прачечных обеспечивается путем его замачивания или в процессе машинной стирки.

2. Приготовление рабочих растворов

Растворы средства "Гамма-Д" готовят в емкости из любого материала путем растворения средства в воде в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства «Гамма-Д»

| Концентрация рабочего раствора, % | Количества средства (г) и воды (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора |
| --- | --- |
|  | 1л | 10л |
| по препарату | поДВ |  |  |
|  | ЧАС | Метасиликат Натрия | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 2,0 | 0,03 | 0,4 | 20 | 980 | 200 | 9800 |

3.Применение средства «Гамма-Д»

Средство "Гамма-Д" в виде растворов применяют для дезинфекции белья из хлопчатобумажных, льняных, искусственных, синтетических и смешанных волокон способом замачивания с последующей ручной стиркой в том же растворе; в виде порошка - для одновременной дезинфекции и стирки на технологическом оборудовании фирмы «LUKI" (Швеция) в прачечных или в бытовых стиральных машинах.

Дезинфекцию способом замачивания проводят в соответствии с режимами, указанными в табл.2. Белье замачивают в растворе из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. По окончании времени дезинфекции белье стирают ручным способом или в любой бытовой стиральной машине (не автоматизированной), используя средство «Гамма-Д» в качестве стирального порошка.

Обеззараживание белья средством «Гамма-Д» в процессе стирки в бытовых стиральных машинах проводят в соответствии с программами стирки при температуре не менее 30°С.Норма расхода средства зависит от выбранной программы: при стирке белья без предварительного замачивания (стирки) - в камеру 2 закладывают не менее 100 г, с предварительной стиркой (замачиванием) - 50-100 г (в зависимости от загрязненности белья) закладывают в камеру 1 и 100г – в камеру 2.

Дезинфекцию в процессе стирки белья на технологическом оборудовании фирмы «LUKI" (Швеция) проводят в соответствии с программами машинной стирки (МУ  3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях), представленными в табл. 3 и приложении. Норма расхода средства зависит от условий стирки.

Таблица 2

Режимы дезинфекции белья при бактериальных (включая туберкулез), грибковых и вирусных инфекциях способом замачивания в растворе средства «Гамма-Д»

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 30 60 | 60 15 | Поштучное погружение белья в раствор |

Таблица 3

Обеззараживание белья средством «Гамма-Д» по программам стирки в прачечных, оснащенных технологическим оборудованием фимры «LUKI» (Швеция)

| №№ программы | Вид белья | Температура, С | Время стирки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | Цветные изделия | 65 | 11 |
| 04 | Загрязненные изделия | 85 | 11 |
| 05 | Сильно загрязненные изделия | 35/65/90 | 25 |
| 08 | Загрязненные изделия | 40/90 | 14 |
| 09 | Сильно загрязненные изделия | 40/90 | 12 |
| 10 | Сильно загрязненные изделия | 90 | 28 |

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Все работы со средством «Гамма-Д» следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

Избегать попадания средства в виде порошка и его рабочих растворов в глаза и на кожу.

Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.

5.1.При попадании средства на кожу необходимо смыть его большим количеством воды с мылом и смазать кожу смягчающим кремом.

5.2.При попадании средства в глаза их следует немедленно промыть под струей воды в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3.При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов

воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

6.1. Средство "Гамма-Д", согласно техническим условиям, контролируют по следующим показателям:

Наименование показателя

Норма

Внешний вид, цвет и запах

Сыпучий порошок от белого до желтого цвета с запахом применяемой отдушки.

Показатель активности водородных ионов водного раствора средства с масссовой долей 1%, рН                                           10,8 + 1,2

Массовая доля силиката натрия в пересчете на SiO 2, %        4,5 + 0,5

Массовая доля алкилдиметил-бензиламмоний хлорида,%     1,5 + 0,3

Массовая доля влаги, %                                                                 8,0 + 4,0

6.2..Определение внешнего вида, цвета и запаха.

Внешний вид и цвет средства определяют визуальным осмотром пробы; запах определяют органелептически.

6.3..Показатель активности водородных ионов водного раствора средства с массовой долей 1%, ед. рН.

рН определяют по ГОСТ 22567.5-93 потенциометрическим методом.

6.4..Определение массовой доли силиката натрия.

Массовую долю силиката натрия определяют колориметрическим методом по ГОСТ 22567.8-77. Метод основан на получении окрашенного комплексного соединения иона силиката с молибденовокислым аммонием и определении оптической плотности полученного окрашенного комплекса при длине волны 413-453 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 30 мм.

6.5. Определение массовой доли алкидиметилбензиламмоний хлорида.

6.5.1. Средства измерения, реактивы, растворы.

Весы лабораторные 2 класса ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Фотоэлектроколориметр любого типа, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны 490 нм.

Колбы мерные ГОСТ 1770-74 2-100-2,2-200-2,2-500-2.

Воронки ВД-1-50 ХС, ГОСТ 25336-82.

Пипетки ГОСТ 29228-91 2-2-1,2-2-2,2-2-5,2-2-10.

Посуда лабораторная стеклянная ГОСТ 25336-82.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-90.

Хлороформ ГОСТ 20015-88.

Тропеолин 00011, ч.д.а, МРТУ 609-2684-65.

Аналитический стандарт - технический продукт - катамин АБ (50% водный раствор) ТУ 9392-003-48482528-99 с установленным содержанием основного вещества.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233-66, раствор 0,1 М/дм3 готовят по ГОСТ 25794.1-83.

Раствор тропеолина 00011 с массовой долей 0,001 М/дм 3 готовят растворением 0,072 г тропеолина в растворе хлористого натрия в мерной колбе на 200 см3.

Раствор алкидиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС): 0,3800-0,4200 г катамина АБ растворяют в воде и переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3 и доводят раствор до метки водой - раствор 1 (градуировочный стандартный раствор).

6.5.2. Построение калибровочного графика.

В мерные колбы вместимостью 100 см помещают 1,2,4,8 см раствора 1 (0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мг ЧАС), доводят до метки водой и перемешивают   градуировочные растворы 1,2,3,4 (4,8,16,32 мкг/мл ЧАС). В делительные воронки объемом 50 см3 помещают по 5 см3 приготовленных

градуировочных растворов, прибавляют в каждую по 1 см раствора тропеолина и по 5 см хлороформа, интенсивно перемешивают встряхиванием в течение 1 минуты и после 15 минутного отстаивания полученные хлороформенные экстракты фотометрируют в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм относительно хлороформа при длине волны 490 нм.

По полученным данным строят градуировочный график по ГОСТ 27025-86 (зависимость оптической плотности от массы ЧАС: мг в пробе - 0,02; 0,04; 0,08; 0,16 мг).

6.5.3. Проведение анализа.

Навеску средства массой 0,5000-0,5400 г помещают в колбу вместимостью 500 см3, растворяют в воде и доводят объем водой до метки.

5 см (а) приготовленного раствора помещают в делительную воронку, добавляют 1 см3 раствора тропеолина и 5 см3 хлороформа, встряхивают, отстаивают (аналогично градуировочным растворам) и фотометрируют при длине волны 490 нм в кюветах 10 мм.

6.5.4. Обработка результатов

Массовую долю (ЧАС) алкидиметилбензиламмоний хлорида (X) в процентах вычисляют по формуле:

Х= ((Р-500)/ m*а)*100

где Р - масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС), найденная по градуировочному графику, мг;

m - навеска средства ГАММА-Д, мг;

а - аликвота анализируемого образца, см3 (5);

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных измерений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 8% при доверительной вероятности Р = 0,95.

6.6. Определение массовой доли влаги.

Определение массовой доли воды проводят по ГОСТ 22567.14-93 методом высушивания пробы испытуемого средства до постоянной массы при температуре 103 ± 2 °С.