ВОРСОЛ-ЭКСТРА

средство для чистки ковров и текстильных покрытий экстракторным способом

Назначение:

низкопенное средство для глубокой  чистки ковров, ковровых покрытий, обивки мягкой мебели, салонов автомобилей экстракторным  (вытяжным) способом

Область применения:

гостиницы, бизнес-центры, железнодорожные вокзалы, аэропорты, предприятия торговли, общественного питания, пищевая и перерабатывающая промышленности, лечебно-профилактические учреждения, транспорт,  объекты жилищно-коммунального хозяйства

Потребительские свойства:

- обладает эффективным моющим действием, хорошо удаляет различные загрязнения

- не вызывает изменения цвета и структуры  волокон

- не оставляет ощущения липкости после применения

- пригодно для всех типов экстракторных и ротационных пылесосов

- эффективно работает в воде любой жесткости

Рекомендации по применению:

- Пропылесосьте ковер или ковровое покрытие.

- Проверьте устойчивость окраски коврового покрытия к препарату, предварительно обработав малозаметный участок рабочим раствором «Ворсола-Экстра».

- Для удаления  застарелых и въевшихся пятен, а также сильных загрязнений нанесите на ковер с помощью пульверизатора 10-20 % раствор средства, оставьте на 3 – 10 мин, удалите средство с помощью щеток, салфеток. Также для удаления пятен можно пользоваться пятновыводителями серии «Лайм».

- Для использования в экстракторных аппаратах: 100 - 150 мл средства (в зависимости от степени загрязнения) растворить в 10 л  холодной или теплой воды в баке для моющего раствора.

- Не ходите по ковру до его полного высыхания.

Характеристика продукта:

- прозрачная, бесцветная или слабоокрашенная жидкость с запахом отдушки

- состав: анионные и неионогенные ПАВ, эмульгатор, комплексообразователь.

- рН средства – 9.5

- средство не горюче, пожаробезопасно,  стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо

Меры предосторожности:

- при работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками

- при попадании средства в глаза их необходимо промыть проточной водой

Фасовка:

- пластиковые емкости объемом 1 ,   5, 30   200 л

Условия хранения:

- температура не выше 35ОС; не допускать хранения под открытым солнцем

- хранить в закрытом виде в упаковке производителя

- в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать

- гарантийный срок хранения 2 года

Для получения детальных технологических рекомендаций связывайтесь с представителями фирмы-производителя

Наш адрес: 195030, Санкт-Петербург, ул. Потапова, д.2, литер Н.

Отдел приема заказов, консультации: тел.(812) 604-98-89

Internet: www.specsintez.com